## Slide 1
Polimento Automotivo
3M Automotive Aftermarket Division
Together, creating the future of care and repair

## Slide 2
ESPELHAMENTO 3M ou CRISTALIZAÇÃO????
Espelhamento de Pintura 3M – Técnica mais refinada de polimento.
Consiste na restauração do brilho original da pintura, com a eliminação de todos os micro riscos e imperfeições da superfície como casca de laranja.
Pode ser feito um lixamento e devem ser utilizados os polidores com as específicas boinas de lã como também o Finesse-it com a boina super macia, não esquecendo da etapa do lustro.
No acabamento deverá ser aplicado a Cera Super Protetora em Pasta (Paste Wax) que, além de “puxar” o brilho, cria uma película protetora sobre a superfície polida, protegendo-a por até seis meses.
Cristalização – É o processo onde ocorre a aplicação de uma resina sobre a tinta PU ou verniz PU visando aumentar sua resistência às intempéries, agentes químicos ou físicos. Devido a esta proteção adicional que o produto a ser aplicado deve possuir, torna-se difícil a sua remoção quando necessária. (ex. repintura/retoques) Grande número de empresas vende o serviço de CRISTALIZAÇÃO e na verdade executam um polimento com aplicação de uma cera.
SISTEMA DE POLIMENTO

## Slide 3
Procedimento realizado sobre uma superfície de um veículo, a fim de amenizar, corrigir ou eliminar riscos e micro riscos para obter ou reativar o seu brilho.
3
© 3M 2020. Todos os direitos reservados. Confidencial 3M.
Polimento
Passo 1
Análise da pintura
Lixamento
Definindo o uso de abrasivos
Passo 2
Polimento
Definindo o uso de TrizactTM, polidores e boinas
Passo 3
Lustro/ finalizador
Definindo o uso de lustradores e boinas
Passo 4
Enceramento
Definindo o uso de ceras (opcional)
Passo 5
Notes: Next up:
OEM recommendations cheat sheet
Product selector
Evaluate opportunity for IATD adhesive (DP105 into CV repair?)
Long-term:
COD Platform across 3M (PBA? Windshield?)
Debonding
Isocynate-free urethane
CFRP
China & DACH resources onboarding and realignment
Global AAD AE meeting in April

## Slide 4
Ultrafina 3M
Finalizador para eliminar hologramas (marcas de boinas) e micro riscos da etapa do lustro.
Hologramas
Micro Riscos
Depois
Depois
Como eliminar hologramas?
4
© 3M 2020. Todos os direitos reservados. Confidencial 3M.
Antes
Antes
Casca de laranja
Riscos de lixa P1500 / 2000
Acabamento TrizactTM
Hologramas do polimento
Hologramas do lustro
Sem hologramas

## Slide 5
Características | Vantagens | Beneficios
Tecnologia Mineral | Substituição de compostos polidores. Redução do tempo de polimento . | Economia de tempo & dinheiro Melhor produtividade
Formulação exclusiva à base d’água | Permite eliminar etapa de corte com composto, indo diretamente para fase do polimento de acabamento. Bom desempenho em clima úmido e quente. Fácil limpeza con menos respingos e manchas. Fácial de lavar e remover das fendas, ranhuras, etc | Economia de tempo & dinheiro Saúde e segurança Melhor produtividade Conduz a um alta qualidade de acabamento em uma única etapa
Boina de espuma | Bordas arredondadas. Formato alveolar. Combinação de corte e acabamento. Sistema 3M Engate Rápido | Evita danos às peças e comprometimento do acabamento Conformabilidade, menos vibração e dissipação de calor. Maior estabilidade, centralização e troca rápida.
Trizact 8000 | Não é necessário uso de compostos polidores Proporciona um acabamento mais profundo e brilhante | Economia de tempo & dinheiro
Sistema 3M Perfect-It™ 1-Step

## Slide 6
Sistema de Polimento 3M Purple
6
© 3M 2020. Todos os direitos reservados. Confidencial 3M.
Remoção de defeitos
Lixamento 1500
Lixa d’água 401Q
Lixa d’água 260L
ou
Disco TrizactTM 3000
Refinamento de Riscos
Pré-polimento
Disco TrizactTM 5000
Polimento
Polidor Ultra Performance e Boina de Lã Agressiva de Engate Rápido.
Lustro
Lustrador e Boina de Espuma Cinza Dupla Face de Engate Rápido
Acabamento mais profundo e brilhante (brilho molhado)
Tempo reduzido de uso com politriz pesada
Trabalho mais limpo e mais produtivo
Elimina/reduz retrabalho e retornos por hologramas e riscos de lixas
*Carros escuros: necessita uso do Removedor Ultrafina para melhor acabamento e eliminação de hologramas

## Slide 7
Produtos adicionais | 3M Perfect-it
TM
7
© 3M 2020. Todos os direitos reservados. Confidencial 3M.
Para remoção de névoas de tintas ou contaminações superficiais na pintura.
Pasta Abrasiva
Fácil remoção dos resíduos do polimento sem danificar as boinas.
Escova para Limpeza de Boinas
A combinação das microfibras permite que o pano seja utilizado numa ampla variedade de objetos, incluindo superfícies delicadas, proporcionando ainda excelente absorção de poeira, gordura e água.
Pano de Microfibra 3M
Proteção prolongada, fácil aplicação e remoção com excelente acabamento. Brilho intenso e maior rendimento do produto.
Uso recomendado para cada etapa do polimento (limpeza de possíveis resíduos) e finalizador após polimento para entradas de portas, borracha, etc.
3M Limpeza Final
Cera Protetora Paste Wax

## Slide 8
Sistema completo para polimento e espelhamento
Melhor acabamento
Maior rendimento
Melhor relação custo/benefício
Brilho intenso e “efeito molhado”
Processo mais rápido
Sistema de Polimento 3M
8
© 3M 2020. Todos os direitos reservados. Confidencial 3M.